## Slide 1: GPIO
朱克剛

## Slide 4: LED

## Slide 5: 輸出
import RPi.GPIO as GPIO
GPIO.setmode(GPIO.BCM)
GPIO.setup(4, GPIO.OUT) # 設定 GPIO4 為 output
GPIO.output(4, 1) # 設定 GPIO4 高電位

## Slide 6: LED閃爍
import RPi.GPIO as GPIO
import time
pinLED = 4
GPIO.setmode(GPIO.BCM)
GPIO.setup(pinLED, GPIO.OUT)
try:
while True:
GPIO.output(pinLED, 1)
time.sleep(1)
GPIO.output(pinLED, 0)
time.sleep(1)
except KeyboardInterrupt:
pass
GPIO.cleanup()

## Slide 7: 輸入
import RPi.GPIO as GPIO
GPIO.setmode(GPIO.BCM)
GPIO.setup(17, GPIO.IN) # 設定 GPIO17 為 input
input = GPIO.input(17) # 讀取 GPIO17 電位
if (input):
print ("高電位")

## Slide 8: 按鈕

## Slide 9: 按鈕
import RPi.GPIO as GPIO
import time
pinBN = 17
GPIO.setmode(GPIO.BCM)
GPIO.setup(pinBN, GPIO.IN)
try:
while True:
if GPIO.input(pinBN):
print ("按鈕按下")
time.sleep(0.1)
except KeyboardInterrupt:
pass
GPIO.cleanup()

## Slide 10: 上拉電阻

## Slide 11: 下拉電阻

## Slide 12: GPIO與上、下拉電阻

## Slide 13: 啟動內建上拉或下拉電阻
啟動 GPIO4 的上拉電阻
啟動 GPIO25 的下拉電阻
GPIO.setup(25, GPIO.IN, pull_up_down=GPIO.PUD_DOWN)
GPIO.setup(4, GPIO.IN, pull_up_down=GPIO.PUD_UP)

## Slide 14: 練習一
偵測按鈕的「click」事件

## Slide 15: 練習二
使用按鈕來控制LED亮滅

## Slide 16: 中斷
如何偵測開關或開關型感測器作動
  Polling（輪詢）
  Interrupt（中斷）
Polling 方式為使用迴圈，不斷偵測 GPIO input 是否變化
  大量消耗 CPU 時間
  加上 sleep 減緩 CPU 負荷
    sleep 中無法偵測按鈕變化

## Slide 17: wait_for_edge()
GPIO.RISING
GPIO.FALLING
GPIO.BOTH
channel = GPIO.wait_for_edge(channel, GPIO.RISING, timeout=5000)
if channel is None:
print ('逾時')
else:
print ('邊緣觸發，位於 channel', channel)

## Slide 18: event_detected()
def my_callback(channel):
print ('中斷發生')
pass
GPIO.add_event_detect(channel, GPIO.RISING, callback=my_callback)
while True:
# do something
time.sleep(10000000)

## Slide 19: 接點抖動（Switch Bounce）

## Slide 20: 解除抖動（Switch Debounce）
在開關旁接一顆0.1uF電容
軟體處理
GPIO.add_event_detect(channel, GPIO.RISING, callback=my_callback, bouncetime=200)

## Slide 21: 移除事件偵測
GPIO.remove_event_detect(channel)

## Slide 22: 脈衝寬度調變PWM
透過在一個訊號週期內調整高電位訊號的持續時間來模擬類比訊號輸出的技術
Duty Cycle（佔空比）
  0 ~ 100
讓LED只有50%亮度的方式：
  用電阻
    耗電、發熱
  用PWM
    省電

## Slide 23: 硬體與軟體PWM
硬體PWM
  PWM0：GPIO12、GPIO18
  PWM1：GPIO13
  優點：準確
軟體模擬
  任何 GPIO OUTPUT接腳均可
  Python 的 GPIO lib為軟體模擬
  缺點：慢，準度稍差

## Slide 24: LED每一秒亮滅一次
import RPi.GPIO as GPIO
pinPWM = 4
freq = 1
dc = 50
GPIO.setmode(GPIO.BCM)
GPIO.setup(pinPWM, GPIO.OUT)
p = GPIO.PWM(pinPWM, freq)
p.start(dc)
raw_input("Press return to stop:")
p.stop()
GPIO.cleanup()

## Slide 25: 修改頻率與佔空比
修改頻率
  p.ChangeFrequency(freq)
修改佔空比
  p.ChangeDutyCycle(dc)