## Slide 1: 感測器
朱克剛

## Slide 2: 舵機
型號：TowerPro SG90
接線
  黑或棕：GND
  紅：+5V
  橘：控制訊號
脈衝寬度：500𝜇s ~ 2400𝜇s
轉動角度：180度
轉動速度：60度/0.1s
PWM頻率設定50Hz時，轉動角度
  0度：0.5 / 20 = 2.5%（佔空比）
  90度：14.5 / 20 = 7.25%
  180度：24 / 20 = 12%

## Slide 3: 舵機
import RPi.GPIO as GPIO
import time
GPIO.setmode(GPIO.BCM)
GPIO.setup(4, GPIO.OUT)
p = GPIO.PWM(4, 50)
p.start(2.5)
# 0 degree
p.ChangeDutyCycle(2.5)
time.sleep(0.4)
# 180 degree
p.ChangeDutyCycle(12)
time.sleep(0.4)
# 90 degree
p.ChangeDutyCycle(7.25)
time.sleep(0.4)
p.stop()
GPIO.cleanup()
def degreeToDutyCycle(degree):
dc = (12 - 2.5) / 180 * degree + 2.5
p.ChangeDutyCycle(dc)
time.sleep(0.4)

## Slide 4: 紅外線人體感應 HC-SR501
延時調節
順時針300秒
逆時針0.5秒
感應距離調節
順時針7公尺
逆時針3公尺
Jumper
單一觸發（如圖）
重複觸發

## Slide 5: 線路圖

## Slide 6: 程式
import RPi.GPIO as GPIO
import time
pinLED = 4
pinSR = 17
GPIO.setmode(GPIO.BCM)
GPIO.setup(pinLED, GPIO.OUT)
GPIO.setup(pinSR, GPIO.IN)
try:
while True:
GPIO.output(pinLED, GPIO.input(pinSR))
time.sleep(0.1)
except KeyboardInterrupt:
pass
GPIO.cleanup()

## Slide 7: 無源蜂鳴器
import RPi.GPIO as GPIO
import time
GPIO.setmode(GPIO.BCM)
GPIO.setup(14, GPIO.OUT)
p = GPIO.PWM(14, 50)
p.start(50)
# Do
p.ChangeFrequency(523)
time.sleep(1)
# Re
p.ChangeFrequency(587)
time.sleep(1)
# Mi
p.ChangeFrequency(659)
time.sleep(1)
p.stop()
GPIO.cleanup()

## Slide 8: 頻率表
Do | 66 | 131 | 262 | 523 | 1046
Re | 74 | 147 | 294 | 587 | 1175
Mi | 83 | 165 | 330 | 659 | 1318
Fa | 88 | 175 | 349 | 698 | 1397
So | 98 | 196 | 392 | 784 | 1568
La | 110 | 220 | 440 | 880 | 1760
Si | 124 | 247 | 494 | 988 | 1976

## Slide 9: 磁簧管
利用磁鐵磁性觸發的開關
有常開、常閉、常開常閉三種類型
  常開常閉型的一端有兩隻腳

## Slide 10: 傾斜開關 / 水銀開關

## Slide 11: 超音波感測器 HC-SR04
偵測的最大距離為400公分，最小距離2公分，有效範圍建議為前方15度角內。
聲音的速度在氣溫約攝氏25度的時候為每秒346公尺（公式為d = 331 + 0.6t）
  每一微秒（0.000001秒）跑 0.0346公分
  或每公分需要 28.9微秒

## Slide 12: 運作原理
先對trig接腳輸出10微秒的高電位
超音波模組連續發出8個40Hz的訊號
計算echo接腳處於高電位的時間
  音波打到障礙物然後再返回到HC-SR04的時間
距離 = 時間 / 28.9 / 2 （單位為公分）。

## Slide 13: 線路圖

## Slide 14: 程式 1/2
import RPi.GPIO as GPIO
import time
pinECHO = 23
pinTRIG = 24
GPIO.setmode(GPIO.BCM)
GPIO.setup(pinECHO, GPIO.IN)
GPIO.setup(pinTRIG, GPIO.OUT)
def pulseIn(pin):
n = 0
while GPIO.input(pin) == 0:
if n < 1000:
sonar_signal_begin = time.time()
else:
print ("error")
return 0
n = n + 1
while GPIO.input(pin) == 1:
sonar_signal_end = time.time()
time_diff = sonar_signal_end - sonar_signal_begin
return time_diff * 1000000

## Slide 15: 程式 2/2
try:
while True:
GPIO.output(pinTRIG, 0)
time.sleep(2 / 1000000)
GPIO.output(pinTRIG, 1)
time.sleep(10 / 1000000)
GPIO.output(pinTRIG, 0)
d = pulseIn(pinECHO) / 28.9 / 2
print ("Distance: " + str(d) + " cm")
time.sleep(0.2)
except KeyboardInterrupt:
pass
GPIO.cleanup()

## Slide 16: 使用 gpiozero
程式碼雖然簡單，但目前品質很不理想，不建議使用
from gpiozero import DistanceSensor
import time
sensor = DistanceSensor(echo=23, trigger=24)
while True:
print('Distance: ', sensor.distance * 100)
time.sleep(1)

## Slide 17: 溫濕度感測器
常見的有 DHT11、DHT22
DHT11
  溫度：0~50度C ±2
  濕度：20%~90% ±5%
  回應時間：超過兩秒
DHT22
  溫度：-40~80度C ±0.5
  濕度：0~100% ±1%
  每2秒取樣一次

## Slide 18: 程式 – dht11 lib下載 https://github.com/szazo/DHT11_Python
import RPi.GPIO as GPIO
import time, dht11
GPIO.setmode(GPIO.BCM)
h = dht11.DHT11(pin=14)
try:
while True:
r = h.read()
if r.is_valid():
print(str(r.temperature) + " C / " + str(r.humidity) + "%")
time.sleep(5)
except KeyboardInterrupt:
pass
GPIO.cleanup()

## Slide 19: 繼電器

## Slide 20: 74HC595
DS：資料輸入接腳
SHCP： LOW->HIGH時，將Q7到Q0移位暫存器資料依序往Q0方向移動一格，然後讀取DS電位到Q7移位暫存器
STCP：LOW->HIGH時，將移位暫存器資料移到鎖定暫存器
OE：LOW時將鎖定暫存器資料輸出到 Q7~Q0接腳。為方便起見接GND
MR：LOW時重置晶片，為方便起見接VCC
Q7S：接收Q0資料，並且接下一個74HC595

## Slide 21: 七段顯示器
共陰
共陽

## Slide 22: 74HC595 與七段顯示器
七段顯示器 | 74HC595 | RPi
 | DS | GPIO17
 | STCP | GPIO27
 | SHCP | GPIO22
 | OE, GND | GND
 | MR, VCC | 5V
A | Q7 | 
B | Q6 | 
C | Q5 | 
D | Q4 | 
E | Q3 | 
F | Q2 | 
G | Q1 | 
CP | Q0 | 

## Slide 23: 接線

## Slide 24: 編碼 – 共陰七段顯示器
data = [
#A B C D E F G GP
[1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1], #0
[0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1], #1
[1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1], #2
[1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1], #3
[0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1], #4
[1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1], #5
[0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1], #6
[1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1], #7
[1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1], #8
[1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1] #9
]

## Slide 25: 程式 1/2
import RPi.GPIO as GPIO
import time
GPIO.setmode(GPIO.BCM)
pinDS = 17
pinSTCP = 27
pinSHCP = 22
GPIO.setup(pinDS, GPIO.OUT) #DS
GPIO.setup(pinSTCP, GPIO.OUT) #STCP
GPIO.setup(pinSHCP, GPIO.OUT) #SHCP
data = [
#A B C D E F G GP
...

## Slide 26: 程式 2/2
try:
for i in range(len(data)):
GPIO.output(pinSTCP, 0)
for j in range(len(data[i])):
GPIO.output(pinSHCP, 0)
GPIO.output(pinDS, data[i][j])
GPIO.output(pinSHCP, 1)
GPIO.output(pinSTCP, 1)
time.sleep(1)
except KeyboardInterrupt:
pass
time.sleep(2)
GPIO.cleanup()

## Slide 27: I2C

## Slide 28: I2C位址掃描
$ i2cdetect -y 1
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 a b c d e f
00: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
10: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
20: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
30: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
40: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
50: -- -- -- 53 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
60: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
70: -- -- -- -- -- -- -- --

## Slide 29: 三軸加速儀 – ADXL345
規格文件
  http://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/ADXL345.pdf

## Slide 30: 樹莓派開啟I2C功能
sudo raspi-config
  開啟 I2C 功能
sudo vi /etc/modules-load.d/modules.conf
  內容為：
  snd-bcm2835
  i2c-dev
  spidev

## Slide 31: 程式 lib
下載：
  https://github.com/pimoroni/adxl345-python

## Slide 32: 程式
from adxl345 import ADXL345
import time
adxl345 = ADXL345()
try:
while True:
axes = adxl345.getAxes(True)
print(" x = %.3fG" % ( axes['x'] ))
print(" y = %.3fG" % ( axes['y'] ))
print(" z = %.3fG" % ( axes['z'] ))
print(" -------- ")
time.sleep(0.2)
except KeyboardInterrupt:
pass
GPIO.cleanup()

## Slide 33: DIY樂趣多 - 起手式
import smbus
i2c = smbus.SMBus(1)
addr = 0x53 # 裝置位址
reg = 0x2C # 暫存器位址
val = 0x0B # 要寫入的值
lst = [0x0A, 0x0B] # 要連續寫入的值
# 寫資料
i2c.write_byte_data(addr, reg, val)
i2c.write_i2c_block_data(addr, reg, lst)
# 讀資料
data1 = i2c.read_byte_data(addr, reg) data2 = i2c.read_i2c_block_data(addr, reg, 4) # 連續讀 4 bytes
print(data1)

## Slide 34: DIY樂趣多 1/2
#coding=utf-8
import smbus, time
i2c = smbus.SMBus(1)
addr = 0x53 # 裝置位址
# 設定運作頻率 100HZ
i2c.write_byte_data(addr, 0x2C, 0x0B)
# 設定電源管理為自動休眠
i2c.write_byte_data(addr, 0x2D, 0x08)
# 設定資料範圍 正負8g
i2c.write_byte_data(addr, 0x31, 0x08 | 0x02)

## Slide 35: DIY樂趣多 2/2
# 讀資料
def axesData(reg):
bytes = i2c.read_i2c_block_data(addr, reg, 2)
axes = bytes[0] | (bytes[1] << 8)
if(axes & (1 << 16 - 1)):
axes = axes - (1<<16)
return round(axes * 0.004, 4)
try:
while True:
x = axesData(0x32)
y = axesData(0x34)
z = axesData(0x36)
print(x, y, z)
time.sleep(0.2)
except KeyboardInterrupt:
pass

## Slide 36: GY-68 BMP180 氣壓感測
I2C協定
程式碼
  wget https://bitbucket.org/MattHawkinsUK/rpispy-misc/raw/master/python/bmp180.py
GY-68 | 樹莓派
VCC | 3.3V
GND | GND
SCL | SCL(GPIO3)
SDA | SDA(GPIO2)

## Slide 37: SPI

## Slide 38: 8X8矩陣LED
使用 MAX7219 / MAX7221 控制
樹莓派開啟 SPI 功能
  sudo raspi-config

## Slide 39: 線路圖
8X8 LED matrix | RPi
VCC | +5V
GND | GND
DIN | MOSI (GPIO10)
CS | CE0 (GPIO8)
CLK | SCLK (GPIO11)
注意MAX7219矩陣的腳位未必跟右圖一致

## Slide 40: 程式 1/2
import RPi.GPIO as GPIO
import spidev
spi = spidev.SpiDev()
spi.open(0, 0)
spi.max_speed_hz = 10000000
cs = 8
NOOP = 0
DECODEMODE = 9
INTENSITY = 10
SCANLIMIT = 11
SHUTDOWN = 12
DISPLAYTEST = 15
GPIO.setmode(GPIO.BCM)
GPIO.setup(cs, GPIO.OUT)
暫存器位址 | 用途 | 說明
0x0 | 無作用 | 
0x1~0x8 | 資料0~7 | 
0x9 | 解碼模式 | 參考規格書
0xA | 顯示亮度 | 0x0~0xF
0xB | 掃描限制 | 參考規格書
OxC | 是否關機 | 0:關機, 1:開機
0xF | 顯示測試 | 0:正常, 1:全亮

## Slide 41: 程式 2/2
pixel = (
0b00011000,
0b00111000,
0b00011000,
0b00011000,
0b00011000,
0b00011000,
0b00011000,
0b00111100
)
def init():
send(DISPLAYTEST, 0)
send(SCANLIMIT, 7)
send(INTENSITY, 8)
send(DECODEMODE, 0)
send(SHUTDOWN, 1)
def send(reg, data):
GPIO.output(cs, 0)
spi.writebytes([reg, data])
GPIO.output(cs, 1)
def show():
for i in range(8):
send(i + 1, pixel[i])
init()
show()

## Slide 42: 類比訊號

## Slide 43: 類比訊號與數位訊號

## Slide 44: 光敏電阻
又稱為光電組
光線越強電阻值越低
光線越弱電阻值越高
此元件為類比訊號

## Slide 45: ADC0804

## Slide 46
import RPi.GPIO as GPIO
import time
GPIO.setmode(GPIO.BCM)
GPIO.setup(10, GPIO.IN)
GPIO.setup(9, GPIO.IN)
GPIO.setup(11, GPIO.IN)
GPIO.setup(5, GPIO.IN)
GPIO.setup(6, GPIO.IN)
GPIO.setup(13, GPIO.IN)
GPIO.setup(19, GPIO.IN)
GPIO.setup(26, GPIO.IN)
try:
while True:
a0 = GPIO.input(10)
a1 = GPIO.input(9) * 2
a2 = GPIO.input(11) * 4
a3 = GPIO.input(5) * 8
a4 = GPIO.input(6) * 16
a5 = GPIO.input(13) * 32
a6 = GPIO.input(19) * 64
a7 = GPIO.input(26) * 128
value = a0 + a1 + a2 + a3 + a4 + a5 + a6 + a7
print("value is " + str(value))
time.sleep(0.2)
except KeyboardInterrupt:
pass
GPIO.cleanup()

## Slide 47: MCP3008

## Slide 48
使用 MCP3008 晶片時要先開啟樹莓派上的 SPI 功能
from gpiozero import MCP3008
import time
m = MCP3008(channel=0)
while True:
print(int(m.value * 1000))
time.sleep(0.2)

## Slide 49: 火焰感測
對火焰發出的紅外線光譜特別敏感
感應波長範圍為760 nm 到 1100 nm

## Slide 50: 氣體感測 – MQ2
感測液化氧、丁烷、丙烷、甲烷、酒精、氫氣
氣體感測種類
  http://shop.cpu.com.tw/cPath/925
國家研究院開發攜帶型超微小氣體感測
  https://technews.tw/2016/07/19/narlabs-gas-sensing-chip/

## Slide 51: 雨滴感測
碰到雨水後電路導通

## Slide 52: 土壤濕度感測
電阻式
缺點：易腐蝕
電容式
缺點：貴（價差十倍），但不易腐蝕